## Slide 1
Кондаков Роман Валерьевич
СЕТИ
13.04.2024

## Slide 2
2
КОНДАКОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Инженер больших данных
Системный администратор МГУ ВМК
Преподаватель МГУ ВМК
Преподаватель ФПМИ МФТИ
Notes: Зачем слайд?
Пояснить ученикам почему нужно тебя слушать и с какими вопросами к тебе можно обращаться
2

## Slide 3: Пирамида для сетей
Аппаратная реализация передачи данных: NRZ/NRZI и т.д.
Протоколы, алгоритмы
Абстракции ОС/API
3
Notes: 3

## Slide 4: ISO/OSI
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
Передача
Прием
4
Notes: 4

## Slide 5: Горизонтальное взаимодействие
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
«Общение»
Физический
«Общение»
«Общение»
«Общение»
«Общение»
«Общение»
«Общение»
5
Notes: 5

## Slide 6: Назначение, примеры
Физический: передача, кодирование сигнала (биты). 802.11 (WiFi)
Канальный: передача фреймов. Целостность. Ethernet, PPP
Сетевой: организация (наикратчайшего) пути передачи данных. IP(+IPv6), IPX (Novell)
Транспортный: организация надежной передачи данных. TCP/UDP, SPX (Novell)
Сеансовый: установление/возобновление сеанса. RPC
Представление: преобразование в единый формат (BE,LE)
Прикладной (Приложений): обеспечение взаимодействия программ. HTTP, SMTP
6
Notes: 6

## Slide 7: Общения в рамках одной сети
П
П
С
Т
С
К
Ф
П
П
С
Т
С
К
Ф
7
Notes: 7

## Slide 8: В разных сетях
П
П
С
Т
С
К
Ф
П
П
С
Т
С
К
Ф
П
П
С
Т
С
К
Ф
8
Notes: 8

## Slide 9: Сетевое оборудование и уровни
L1: концентратор (hub), мост (bridge): транслирует все фреймы, которые приходят с одного порта на все другие
L2: коммутатор (switch): просматривает пакеты, запоминает MAC-адреса, отправляет нужному
L3: маршрутизатор: просматривает пакеты, собирает в IP, принимает решение и на уровне IP-адреса
9
Notes: 9

## Slide 10: Различия L1/L2
1: A
2: B
3: C
4: D
5: E,F
6: G
A → С
L1: фрейм в порты 2-6
L2: фрейм в порт 3
B → H (не известный) L1,L2: фрейм в порты 1,3-6
10
Notes: 10

## Slide 11: Протоколы и уровни
Протокол работает на уровне K:
Для работы требуется K-1 уровень
Протокол реализует уровень K:
Работает на уровне K
Используется для уровня K+1
11
Notes: 11

## Slide 12: Примеры
ARP (Address Resolution Protocol):
  служебный, использует ethernet
AoE (ATA over Ethernet):
  использует ethernet
IP:
  использует ethernet
  реализует Сетевой уровень
12
Notes: 12

## Slide 13: Текущая реальность
Стек TCP/IP:
Сетевого доступа (Канальный (Ethernet) + физический)
Межсетевого доступа (Сетевой) IP, IGMP (224.x.x.x)
Транспортный (TCP/UDP/SCTP)
Приложений (все остальное)
Все остальные — над/между уровнями:
VLAN (802.11q): между физическим и канальным
PPPoE: между канальным и сетевым
IPSec: между сетевым и транспортным
SSL: на уровне представления (над транспортным)
HTTP/FTP/SMTP: на уровне приложения
13
Notes: 13

## Slide 14: Пример
Письмо:
  Content-Type: multipart/alternative;
  ----==_mimepart_532941cfcd90f_7e143fc3e72e09b034488
    Content-Type: text/plain;
    Content-Transfer-Encoding: base64
  ----==_mimepart_532941cfcd90f_7e143fc3e72e09b034488
    Content-Type: text/html;
SMTP: telnet smtp.yandex.ru 25
  ehlo test
  mail from: <>
  rcpt to: [адрес получателя]
  data
  .
14
Notes: 14

## Slide 15: Сетевые диски (NAS)
На уровне диска/раздела:
  AoE (ethernet)
  ISCSI (TCP)
  FC (FCP) — на своем стеке протоколов
На уровне директорий:
  NFS (RPC → UDP/TCP)
  SMB
На уровне приложения:
  FTP/SSH/HTTP
15
Notes: 15

## Slide 16: Сетевое взаимодействие на примере TCP/IP
Устройства: A ↔ B ↔ C
Сети: N1 (AB), N2 (BC)
Сетевые карты: N1A, N1B, N2B, N2C
MAC (N1A) — MAC-адрес сетевой карты N1A
IP(N1A) — IP-адрес сетевой карты N1A
  вообще говоря на одной карте может быть несколько адресов
Пакеты:
  MAC(кому):IP(кому) # MAC(от кого):IP(от кого)
  MAC:IP:Port (для TCP/UDP/SCTP/...)
16
Notes: 16

## Slide 17: Локальная передача данных
(… → IP → MAC → кабель)
ARP-таблица: IP → MAC
  Если адреса нет, то послать ARP-запрос в сеть:
    MAC(все):IP(кого ищем) # MAC(свой):IP(свой)
В ответе:
  MAC(А):IP(А)#MAC(B):IP(B):: мой MAC=MAC(B)
A → B:
  MAC(N1B):IP(N1B) # MAC(N1A):IP(N1A)
17
Notes: 17

## Slide 18: Адреса
IP 10.1.1.10, netmask: 255.255.255.0 (/24):
  Все: 0.0.0.0
  Все из этой сети: 10.1.1.255
MAC:
  Все: ff:ff:ff:ff:ff:ff
18
Notes: 18

## Slide 19: Межсетевая передача
IP + netmask:
  Локальная передача или межсетевая?
    Совпадает ли сеть цели с нашей сетью?
Таблица маршрутизации:
  netstat -rn
  route add …
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan1
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan1
Найти маршрут (чем строже маска, тем лучше + приоритет)
Послать через локальную сеть пакет маршрутизатору
19
Notes: 19

## Slide 20: Межсетевая передача
A
B
D
C
NET1
NET2
NET3
к C::от A
к C::от A
к A::от C
к A::от C
20
Notes: 20

## Slide 21: Межсетевая передача: пакеты
Пусть в таблице маршрутизации A в направлении N2C стоит IP(N1B)
A: (узнает MAC(N1B), если не знала)
  MAC(N1B):IP(N2C) # MAC(N1A):IP(N1A)
B: (имеет право отвергнуть на IP-уровне, т. к. адрес не его, должен знать, что маршрутизатор):
  MAC(N2C):IP(N2C) # MAC (N2B):IP(N1A)
C: получает пакет, знает N1A. Обратный маршрут не обязан идти через B
21
Notes: 21

## Slide 22: NAT
A
B
C
NET1
NET2
к C::от A
к C::от B^
к B^::от C
к A::от C
22
Notes: 22

## Slide 23: Межсетевая передача: NAT/masquerading
Пусть в таблице преобразования маршрутизатора B стоит правило:
  N2B: IP(N1A) → Ext
Пусть соединение идет по 80 порту (TCP)
A: (обратный порт выдает ОС, пусть будет 4000):
  MAC(N1B):IP(N2C):80 # MAC(N1A):IP(N1A):4000
B: (видит, что пакет уходит в N2B):
  Запоминает: IP(N1A):4000 ↔ Ext:5123
  Посылает: MAC(N2C):IP(N2C) # MAC (N2B):Ext:5123
C: получает пакет, знает Ext и порт 5123. Обратный маршрут должен пройти через B
23
Notes: 23

## Slide 24: NAT: ответ
С: Посылает ответ (Аналогично найдя, что для Ext маршрутизатором является N2B):
  MAC(N2B):Ext:5123 # MAC(N2C):IP(N2C):80
B: (видит, что пакет пришел через N2B):
  Смотрит: IP(N1A):4000 ↔ Ext:5123
  Посылает: MAC(N1A):IP(N1A):4000 # MAC (N1B):IP(N2C):80
A: Получает свой ответ
24
Notes: 24

## Slide 25: Сетевое взаимодействие: DHCP
Поверх UDP
Клиент (A):
  MAC(все):IP(все):67 # MAC(A):IP(все):68
Сервер (ответ):
  MAC(A):IP(A):68 # MAC (сервера):IP(сервера):67:
    Твой адрес: IP(A)
    Сетевая маска: Net(A)
    Шлюз: IP(Gateway) (не обязательно сервер)
    Грузиться: IP(Boot-server) (если сетевая загрузка)
    Файл для загрузки: /A/pxeboot (если сетевая загрузка)
Если загрузка по сети, то дальнейшее общение A и IP(Boot-server) по TFTP
25
Notes: 25

## Slide 26: ARP-атаки
H атакует A, чтобы выдать себя за B:
  ARP ответ: MAC(A):IP(A)#MAC(H):IP(B)
Если A не запрашивал, то:
  ARP ответ: MAC(A):IP(D)#MAC(H):IP(B)
26
Notes: 26