## Slide 1
Кондаков Роман Валерьевич
СЕТИ: ПРОТОКОЛЫ
13.04.2024

## Slide 2
2
КОНДАКОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Инженер больших данных
Системный администратор МГУ ВМК
Преподаватель МГУ ВМК
Преподаватель ФПМИ МФТИ
2
Notes: Зачем слайд?
Пояснить ученикам почему нужно тебя слушать и с какими вопросами к тебе можно обращаться
2

## Slide 3: Локальная передача данных (Ethernet)
В пределах одной сети
Доставка не гарантируется
Знания:
  MAC-адрес
  ARP-таблица
  ARP-запрос/ответ
  ARP-атака
  MTU, jumbo-frame
3
Notes: 3

## Slide 4: Межсетевая передача (IP)
Передача маршрутизатору — локальная в каждой сети
Доставка не гарантируется
Знания:
  IP-адрес
  Маска сети
  Таблица маршрутизации
  Маршрутизатор
  NAT
4
Notes: 4

## Slide 5: TCP/UDP/SCTP
UDP:
  Без установления соединения, посылка сообщений (датаграмм), малые накладные расходы
TCP:
  Соединение (3-way), потоковая передача, контроль целостности
SCTP: «улучшенный» TCP:
  Сообщения, а не флаги
  Соединение (4-way) устойчивее к flood-атаке
  Многопоточность
  Несколько интерфейсов
  Сохраняются границы сообщений
5
Notes: 5

## Slide 6
UDP
6
Проверяется только чек-сумма Если пакет не доставлен, то приложение должно о пересылке позаботиться само

## Slide 7
TCP: установление соединения
7
SYN: флаг, говорящий о том, что хотим установить соединение
ACK: флаг подтверждения получения данных
SACK: подтверждение части данных (если пришло 1,2,4,5,6, то в предыдущем режиме подтверждаем 1,2, с опцией SACK подтверждаем 1,2 и сообщаем о получении 4-6
Сервер
Клиент (connect)
SYN
SYN + ACK
SYN
ACK

## Slide 8
TCP: передача данных
8
Если клиент посылал еще данные (с 1001), то по ответу (получено до 1000) поймет, что данные не дошли и перешлет их еще раз
Возможно накопление данных, переразбивка на пакеты
Размер окна (window size): сколько данных готов принять получатель
Сервер
клиент
Данные (c 101 по 1000)
ACK (получил до 1000)
Данные (с 5 по 100 байт)
ACK (получил до 1000)

## Slide 9
TCP: закрытие соединения
9
Shutdown: для любого из направлений (можно сразу для обоих), в нашем примере клиент закрыл себе запись (отправку) данных.
Сервер
Клиент (shundown)
FIN
ACK
ACK
Данные

## Slide 10: SYN-атака на TCP
Сервер получает SYN-пакет и готовится принять соединение (выделяет место в очереди, буфер под данные,...), но что если злоумышленник и не собирается соединение устанавливать:
Фальшивый обратный адрес
Ресурсы на отправку — ничтожны по сравнению с затратами сервера
10
Notes: 10

## Slide 11
SCTP: установление соединения
11
4 типа сообщений (а не комбинации флагов, как TCP)
В COOKIE-ECHO должен придти ключ, который сервер должен признать (серверу не обязательно помнить ключ)
Сервер
Клиент (connect)
INIT
INIT-ACK (ключ)
COOKIE-ECHO (ключ)
COOKIE-ACK

## Slide 12
SCTP: разрыв соединения
12
После SHUTDOWN можно лишь подтверждать присланное, но не посылать данные
Второй
Инициатор
SHUTDOWN
SHUTDOWN-ACK
SHUTDOWN-COMPLETION

## Slide 13: TCP vs SCTP границы сообщений
TCP:
Послали 5 байт (второй не читал), потом 100, второй читает из сокета 105
SCTP:
Читает 5, потом читает 100
13
Notes: 13

## Slide 14: TCP vs SCTP многопоточность
TCP:
В рамках одного соединения есть по потоку в каждую сторону
SCTP:
В рамках одного соединения может быть произвольное число потоков в каждую сторону
14
Notes: 14

## Slide 15: TCP vs SCTP многоинтерфейсность
TCP:
Сколько бы у нас не было IP адресов на узле — мы можем использовать только один, завязаны на маршрут
SCTP:
Есть основной IP-адрес, маршрут проверяется на число ошибок/проблем, при превышении порога — переключается на вспомогательный
  Маршрутизация осуществляется на уровне IP, SCTP может лишь менять IP-адрес получателя
15
Notes: 15

## Slide 16: TCP vs UDP vs SCTP
TCP:
Затраты на установление соединения (три пакета и еще ни одной передачи данных)
Затраты на поддержание соединения (время от времени надо посылать пакеты, чтобы быть уверенным, что все хорошо)
Надежность
Более сложный (по сравнению с UDP)
16
UDP:
Т.к. не надо устанавливать соединение, то можно передавать данные нескольким адресатам (broadcast / netcast / multicast)
«Противоположен» TCP по остальным пунктам
SCTP:
Надежнее/безопаснее
Больше расходы на служебные заголовки
Больше расходы на установление соединения
Notes: 16

## Slide 17: Примеры
DNS:
  Имя → IP-адреc, IP-адрес → Имя
  Если сервер не знает ответ, то сам шлет запросы:
    Вышестоящему DNS-серверу
    Корневому DNS-серверу
Протоколы:
  Клиент ↔ Сервер: UDP
    Время ответа сервера неизвестно, не нужно тратить пакеты на соединение (открытие, поддержку в рабочем состоянии,...)
    Запрос и ответ — короткие
  Сервер ↔ Сервер (передача зоны): TCP
    Данных много, требуется гарантия передачи
17
Notes: 17

## Slide 18: Примеры для TCP
HTTP/FTP — TCP:
  Большие объемы данных
  Целостность файлов
Работа с почтой:
  Между серверами (SMTP: TCP)
  Между пользователем и сервером (IMAP/POP3/SMTP: TCP)
18
Notes: 18

## Slide 19: Примеры для UDP
DHCP — тоже UDP:
  Сервер не известен
  Запрос/ответ небольшие
TFTP — UDP:
  «Эмуляция» работы с жестким диском (пакеты по 512 байт)
  В случае чего — можно и перезагрузиться (требуется только на начальном этапе)
19
Notes: 19

## Slide 20: Пример для SCTP
SS7 (телефония)
20
Notes: 20